## Slide 1
1
密度を消す (重量厚さ g/cm2)
コンクリート 100 cm と 土 100 cm、どちらが中性子をよく止めるか
① 中性子が減るのは、
原子核
と反応するから。
② 反応の起こりやすさは、通り道にある
原子核
の個数。
③ 単位面積あたりの個数 ∝ 密度 × 厚さ ≡ 質量厚さ
式で書くと X =
ρ × t
単位は
g/cm²
④ コンクリート ρ = 2.3 g/cm³ × 100 cm =
230
g/cm²
⑤ 土 ρ = 1.9 g/cm³ ×
121
cm で同じ値になる。
⑥ 結論：密度の違いは
質量厚さ
を使えば自動的に消える。
同じ質量厚さ = 同じ止め方
コンクリート
ρ = 2.3
100 cm
土
ρ = 1.9
121 cm
厚さは違っても、通り道の原子核の数は同じ
Notes: 解答：① 原子核 ② 原子核 ③ X = ρ × t、単位 g/cm² ④ 230 g/cm² ⑤ 121 cm ⑥ 質量厚さ（g/cm²） 狙い：密度の違いが消えることを先に納得させる。次の段階で「元素の違いはどうか」に進む。

## Slide 2
2
元素が違うとどうなるか
原子核を「的」と見なすと
断面積 ∝ 半径² ∝ A^
2/3
経験式：σ ≈ 45 × A^0.7 [mb]
平均自由行程に直すと
λ [g/cm²] = A / (N_A σ) =
37
× A^
0.3
この2つの数字を、上の σ の式から自分で導くこと。
元素 | A | λ [g/cm²]
H | 1 | 42
C | 12 | 78
O | 16 | 85
Si | 28 | 100
Ca | 40 | 112
Fe | 56 | 123
Pb | 207 | 183
A が
200
倍 変わっても、λ は
4
倍しか変わらない。
→ 原子核が大きいほど的も大きいが、その分1個あたりの質量も重い。両者が打ち消し合う。
→ 表の λ を A に対して片対数プロットし、ほとんど寝た直線になることを確かめる。
単位体積あたり n [cm⁻³] の原子核が断面積 σ [cm²] を持つとき、厚さ λ の板を正面から見ると、的の総面積は n σ λ（単位面積あたり）になります。これが 1 になる厚さが平均自由行程で、
λ = 1/(nσ) [cm]
質量厚さに直すと ρλ = ρ/(nσ) で、n = ρN_A/A を入れれば ρ が消えて
λ = A/(N_A σ) [g/cm²]
Notes: 解答：A^(2/3)。λ = 37 × A^0.3。空欄の λ は C 78、Si 100、Fe 123。A は約200倍、λ は約4倍。 狙い：指数が 0.3 しかないことを自分の計算で発見させるのが山場。

## Slide 3
3
実際の組成で確かめる
コンクリートと土は、どのくらい違う物質 か
混合則： 1 / λ = Σ wᵢ / λᵢ （wᵢ は元素 i の質量分率、λᵢ は第2段階の表の値）
 | 主な組成（質量分率） | λ [g/cm²]
コンクリート | O 53% / Si 34% / Ca 4% / Al 3% / H 1% | 92
土 | O 50% / Si 27% / Al 7% / Fe 4% / H 2% | 93
差 | 1 | 1%
※ 3行目は上の2つの差を % で。
結論：どちらも
酸素
と
ケイ素
の酸化物であり、組成そのものがほぼ同じ。
→ 第2段階で「元素にあまり依らない」ことを確かめた上に、そもそも組成が似ている。
→ したがって（コンクリート厚, 土厚）の2つの数を、質量厚さという1つの数にまとめてよい。
Notes: 解答：コンクリート 約92 g/cm²、土 約93 g/cm²、差は約1%。どちらも 酸素 と ケイ素 の酸化物。 狙い：混合則の計算を手でやらせる。差が1%しかないことを自分で出すと、1次元化に抵抗がなくなる。

## Slide 4
4
仮定をデータで検証する
1次元化してよいという仮定は、測定データ自身で確かめられるか？
1次元化の式
X = ρ(コンクリート) × t(コンクリート) + ρ(土) × t(土)
Linac (a) コンクリート 250 cm →
575
g/cm²
Linac (b) 土 250 cm ＋ コンクリート 150 cm →
820
g/cm²
(a) は純コンクリート、(b) は土とコンクリートの混合。
1次元化が誤っていれば、この2点は系統的にずれるはず。
2点は同じ直線に乗るか？
log Φ
質量厚さ [g/cm²]
(a)
(b)
注意：水素だけは λ が飛び抜けて小さい（約 42 g/cm²）。
土の含水率は、グラフの傾きには効かないが
各点での MeV・熱中性子の生成量
には効く。
（→ 後半の熱中性子の話へ）
Notes: 解答：Linac (a) = 2.3 × 250 = 575 g/cm²。Linac (b) = 1.9 × 250 + 2.3 × 150 = 475 + 345 = 820 g/cm²。 含水率が効くのは、各点での MeV・熱中性子の生成量（縦方向のオフセット）。 狙い：仮定を仮定のまま終わらせず、データで裏付ける流れを体験させる。